Настройка VPN-соединения.

Элвис-Телеком предлагает асимметричное подключение через VPN.

Для того, чтобы приступить к настройке VPN, Вы должны предварительно настроить запросное соединение: Dial-up, сотовый телефон с GPRS или модем с GPRS, тем способом, которым это предлагает тот оператор связи, через которого вы подключаетесь.

Настройка VPN.

1.Войдите в Панель управления. Откройте Сетевые подключения.

2. Откроется "Мастер новых подключений" (если появится просьба указать телефонный код города, обязательно введите его) в следующем окне выберете раздел "Подключить к сети на рабочем месте"

3. В следующем окне выберете раздел "Подключение к виртуальной частной сети"

4. В следующем окне укажите название подключения ELVIS-TELEKOM.

5. Если у вас на компьютере уже установлены какие-либо удаленные подключения, в следующем окне укажите "Не набирать номер для предварительного подключения". Если удаленных подключений не было, это окно не появится

6. Укажите адрес VPN-сервера 194.190.195.69

7. В следующем окне отметьте галочкой опцию "Добавить ярлык подключения на рабочий стол" (по желанию) и нажмите кнопку "Готово"

8. В открывшемся окне необходимо нажать кнопку Свойства.

9. В Свойствах надо открыть вкладку Безопасность и отключить шифрование данных.

10. В закладке "Сеть" Тип VPN выбрать "PPTP VPN"

11. Затем нажмите ОК. В полях "Имя пользователя" и "Пароль" введите соответственно ваши Логин и Пароль, которые указаны в Вашем договоре.

VPN-соединение настроено.

Меры для повышения эффективности работы:

Для повышения скорости соединения предлагается установить прилагаемый файл win2ktcp, меняющий параметры в реестре операционной системы.(скачать файл можно с сайта Элвис-Телеком-регфайл) http://www.telekom.ru/users/support/win2ktcp.zip

!!! для повышения эффективности рекомендуется снять галочку "Сжатие заголовков IP" в дополнительных свойства TCP-IP протокола GPRS подключения !!!